## Slide 1: Programação para dispositivos Móveis Aula 3
Curso de Especialização em Internet das Coisas
Prof. Leonardo Faix Pordeus
leonardopordeus@gmail.com
2019

## Slide 2: MQTT
É um protocolo de mensagem “muito leve” do tipo publish/subscribe;
Ideal para comunicação entre dispositivos e aplicações em que a largura de banda e baixo consumo de bateria são requisites essenciais.
Qualidade de serviço;
Desacopla quem quer enviar e quem quer receber mensagens.

## Slide 3: MQTT
Inventado pela IBM em 1999;
  Eles necessitavam de um protocol de baixo consumo de bateria e largura de banda para se conectar tubulações de oleo via satélite.
  Implementação simples;
  Qualidade de serviço;
  Eficiente em largura de banda;
  Sessão contínua;

## Slide 4: MQTT
Cliente:
  Quem envia ou se inscreve para receber uma mensagem com determinado tópico;
Broker:
  Servidor que recebe todas as mensagens dos clientes e envia para quem se inscreveu em um tópico específico.
Tópico:
  “Referência hierárquica para filtrar mensagens”.

## Slide 5: MQTT
Conexão:
  TCP
  Websockets
QoS:
  No máximo uma vez (0)
  Pelo menos uma vez (1)
  Exatamente uma vez (2).

## Slide 7: MQTT + Android
Eclipse Paho Android Service library;
  Java ou Kotlin;
https://github.com/eclipse/paho.mqtt.android
Android Service;

## Slide 8: Eclipse Paho Android Service
Declarar biblioteca e permissões necessárias;
Declarar Mqtt Service;
  MqttService;
Inicializar o Client:
  MqttAndroidClient;
Declarar Callback:
  MqttCallbackExtended;

## Slide 9: Sensores
Os dispositivos Android possuem diversos tipos de sensores;
  Movimento;
  Orientação
  Luminosidade;
  Posição
  ...
Hardware e/ou Software;
Referência:
  https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html

## Slide 10: Motion Sensors
Sensores que medem movimentos e orientação;
  Acelerômetro;
  Gravidade;
  Giroscópio;
  Rotação;
  Passos;
  ...

## Slide 11: Position Sensors
Utilizados para determinar a posição de um device;
  P. ex. O quanto próximo o telefone está perto da sua face;
  Rotação;
  Geomagnético;
  Orientação;
  Proximidade;

## Slide 12: Environment Sensors
Utilizado para monitorar propriedades do ambiente ao redor;
  Temperatura;
  Luminosidade;
  Pressão
  Humidade;
  ...

## Slide 13: Google Play Services
Biblioteca de Serviços do Google;
  Fornece uma API;
Acessos aos serviços do Google;
  Maps, Google+, Drive,...
Acesso a API de localização;
Atualização constantes;

## Slide 14: Localização
API disponível pelo Google Play Services;
  Atualização de localização;
  Geofencing;
  Conhecimento de Atividades
Referência:
  https://developer.android.com/training/location/index.html

## Slide 15: Localização
Permissões:
  ACCESS_COARSE_LOCATION:
    Localização aproximada;
  ACCESS_FINE_LOCATION:
    Localização Precisa;

## Slide 16: Trabalho
Criar um aplicativo que se comunique por meio de MQTT e/ou REST com outros dispositivos/sensores/etc.
  Android Nativo (Kotlin/Java)
  Ionic/Angular
  Flutter
  Outros...
Evoluir o exemplo da “Prática MQTT” ou exemplos anteriores;

## Slide 17: Obrigado